## Slide 1: 尺寸标注方法
13

## Slide 2
13.1 尺寸标注的基本要求与规则
13.2 组合体的尺寸标注方法
13.3 尺寸的清晰布置
13.4 尺寸的合理标注
13.5 典型结构的尺寸标注
内 容

## Slide 3
13.1.1 尺寸标注的基本要求
正确：
完全：
要符合国家标准的有关规定。
要标注制造零件所需要的全部尺寸，不遗漏，不重复。
清晰：
尺寸布置要整齐、清晰，便于阅读。
合理：
标注的尺寸既要保证设计要求，又要符合加工、装配、测量等工艺要求。
13.1 尺寸标注的基本要求与规则
尺寸是制造机件的重要依据。尺寸与图形一起描述被加工机件的形状、大小和制造要求。

## Slide 4
⒉ 以毫米为单位，如采用其它单位时，则
必须注明单位名称。
⒊ 图中所注尺寸为零件完工后的尺寸。
⒋ 每个尺寸一般只标注一次，并应标注在
最能清晰地反映该结构特征的视图上。
⒌ 尺寸配置合理
⑴ 功能尺寸应直接注出。
⑵ 同一要素的尺寸应尽可能集中标注。
如孔的直径和深度、槽的深度和宽度等。
⑶ 避免在不可见的轮廓线上标注尺寸。
13.2.2 尺寸标注的基本规则
⒈ 尺寸数值为零件的真实大小，与绘图比
例及绘图的准确度无关。

## Slide 5
13.2.3 尺寸的组成
√⒈ 尺寸界线
√⒉ 尺寸线
√⒊ 尺寸数字
尺寸三要素
28
尺寸数字
尺寸线
尺寸界线

## Slide 6
这些间距＞7毫米，
最好不超过10毫米。
尺寸界线
尺寸线
尺寸界线超出箭头约2毫米
尺寸界线
尺寸界线表示尺寸的端点，用细实线绘制，应由轮廓线、轴线或对称中心线处引出，也可用这些线代替。
⑴ 尺寸线为细实线，一端或两端带有终端符号
（箭头或斜线）。
尺寸线
⑵ 尺寸线不能用其它图线代替，也不得与其它图线重合。
注：d为粗实线的宽度
d
≥6d

## Slide 7
1.5×45°
⑶ 标注线性尺寸时尺寸线必须与所标注的
线段平行。
尺寸数字
⑴ 一般应注在尺寸线的上方，也可注在尺
寸线的中断处。
水平方向字头向上，垂直方向字头向左。
10
1.5×45°
16
20
35
89
尺寸数字
数字高度3.5毫米
尺寸线
这些间距＞7毫米
最好不超过10毫米。
尺寸界线超出箭头约2毫米
尺寸界线
89
89
89

## Slide 8
16
10
中心线断开
30°
16
16
16
16
16
16
16
16
⑵ 线性尺寸数字的方向，一般应按上图所示
方向注写，并尽可能避免在图示30°范围
内标注尺寸，无法避免时应引出标注。
⑶ 尺寸数字不可被任
何图线所通过,否
则必须将该图线断
开。

## Slide 9
5
10
3
1.直径尺寸
大于半圆时标直径，符号为“φ”；
直径尺寸可标注在投影为圆的视图，或非圆的视图；
在投影为圆的视图中，尺寸线一般应通过圆心；
当投影采用省略画法时，尺寸线也可采用不完整注法。
30
40
24
20
30
直径较小时注法
不完整注法
13.2.4 常见尺寸的基本注法
5

## Slide 10
2.半径尺寸
小于或等于半圆时，标半径，符号为“R”；
半径尺寸必须注在投影为圆弧的视图上；
R5
R5
R5
R5
R5
R30
R80
R80
半径过大时注法
半径较小时注法
R10
R10
×

## Slide 11
S10
SR30
3.球面尺寸
大于半球时，标注直径，符号为“Sφ ”。
小于或等于半球时，标注半径，符号为“SR ”。

## Slide 12
4.角度尺寸
尺寸线画成圆弧，圆心是角的顶点，尺寸界线应沿径向引出；
角度数字一律写成水平方向，一般注写在尺寸线的中断处；
必要时也可写在尺寸线的上方或外面，也可引出标注。
15°
20°
5°
15°
45°
60°
45°
40°
90°
25°

## Slide 13
5.狭小位置处尺寸的注法
位置不够时，允许用圆点或斜线代替箭头。

## Slide 14
6.其它尺寸的注法
对称机件尺寸注法
正方形尺寸注法
14
4×6
R6
12
36
24
24
□14
14×14
□14
14×14

## Slide 15
相同结构的一组孔的尺寸注法
板状零件厚度的尺寸注法
8X4
EQS
15°
28
8X4
t2

## Slide 16
13.1 尺寸标注的基本要求与规则
13.2 组合体的尺寸标注方法
13.3 尺寸的清晰布置
13.4 尺寸的合理标注
13.5 典型结构的尺寸标注
内 容

## Slide 17
将组合体分解为若干个基本体和简单体，在形体分析的基础上标注三类尺寸。
⑴ 定形尺寸
确定各基本体形状和大小的尺寸。
⑵ 定位尺寸
确定各基本体之间相对位置的尺寸。
要标注定位尺寸，必须先选定尺寸基准。零件有长、宽、高三个方向的尺寸，每个方向至少要有一个基准。
1.基本方法——形体分析法
13.2 组合体的尺寸标注方法

## Slide 18
⑶ 总体尺寸
零件长、宽、高三个方向的最大尺寸。
总体尺寸、定位尺寸、定形尺寸可能重合，这时需作调整，以免出现多余尺寸。
通常以零件的底面、端面、对称面和轴线作为基准。

## Slide 19
2.一些常见形体的定形尺寸
30
10
20
30
20
10
（28.5）
25
14
30
25
14
30
25
S25

## Slide 20
3.一些常见形体的定位尺寸
⑴ 一组孔的定位尺寸
⑶ 立方体的定位尺寸
⑵ 圆柱体的定位尺寸
基准
基准
基准
⑶
基准
基准
⑴
常用的基准有：对称面、轴线、中心线、底面、端面
度量（或标注）
尺寸的起点
称为尺寸基准
基准
基准
基准
⑵

## Slide 21
4.组合体表面具有相贯线和截交线时的尺寸标注
18
18
20
56
50
20
×
×
52
52
20
56
50
20
注意：
不能在截交线上直接注尺寸！

## Slide 22
R8
40
30
25
20
×
16
40
30
16
注意：
不能在相贯线上直接注尺寸！

## Slide 23
75
30
30
40
50
45°
100
85
105
190
75
180
68
55
90
110
90
5.标注示例：
 形体分析。
 标注总体尺寸。
 逐个标注每一基本形
体的定形、定位尺寸。
基准
基准
基准
4×12
16
例1：

## Slide 24
4×
R
40
50

A－A
A
A
A
A
B
B
B－B
例2：
基准
基准
基准
★ 注底板尺寸
★ 注圆筒尺寸
★ 注侧板尺寸
★ 注总体尺寸
检查、调整

## Slide 25
13.1 尺寸标注的基本要求与规则
13.2 组合体的尺寸标注方法
13.3 尺寸的清晰布置
13.4 尺寸的合理标注
13.5 典型结构的尺寸标注
内 容

## Slide 26
R
R
R
R

R

R
1.尺寸应尽量标注在视图外面，以免尺寸线、尺寸数字与视图的轮廓线相交。
好！
不好！
13.3 尺寸的清晰布置

## Slide 27
2.同心圆柱的直径尺寸，最好注在非圆的视图上
好！
不好！
4×



4×






## Slide 28
A
A
A－A
A
A

4×
R
A
A
A－A
A
A

4×
R
3.相互平行的尺寸，应按大小顺序排列，小尺寸在内，大尺寸在外。
好！
不好！

## Slide 29












4.内形尺寸与外形尺寸最好分别注在视图的两侧
好！
不好！

## Slide 30
13.1 尺寸标注的基本要求与规则
13.2 组合体的尺寸标注方法
13.3 尺寸的清晰布置
13.4 尺寸的合理标注
13.5 典型结构的尺寸标注
内 容

## Slide 31
所谓合理就是标注尺寸时，既要满足设计要求又要符合加工、装配、测量等工艺要求。
1.正确地选择基准
⒈ 设计基准
⒉ 工艺基准
用以确定零件在部件中的位置的基准。
用以确定零件在加工或测量时的基准。
13.4 尺寸的合理标注

## Slide 32
设计基准
设计基准
工艺基准
例如：
A－A
A
A

## Slide 33
2.主要的尺寸应直接注出
主要尺寸指影响产品性能、工作精度和配合的尺寸。
非主要尺寸指非配合的直径、长度、外轮廓尺寸等。
c
b
c
d
合理！
不合理！

## Slide 34
b
c
d
e
b
c
d
3.避免出现封闭的尺寸链
长度方向的尺寸 b、c、 e 、d 首尾相接，构成一个封闭的尺寸链。
由于加工时，尺寸 c、d、e 都会产生误差，这样所有的误差都会积累到尺寸 b上，不能保证尺寸 b 的精度要求。一般不允许出现封闭的尺寸链！
合理！
不合理！

## Slide 35
2×6
20
36
45
8
1×45°
10
16
①
②
③
④
4.应尽量符合加工顺序
加工顺序：

## Slide 36
5.应考虑测量方便
好！
不好！
不好！
好！

## Slide 37
13.1 尺寸标注的基本要求与规则
13.2 组合体的尺寸标注方法
13.3 尺寸的清晰布置
13.4 尺寸的合理标注
13.5 典型结构的尺寸标注
内 容

## Slide 38
有一些典型结构，其尺寸标注有一定的格式，下面介绍常用的几种，过多信息请参阅技术制图相关的国家标准。
13.5 典型结构的尺寸标注

## Slide 39
典型结构的尺寸注法
（a）
（b）
（c）

## Slide 40
（d）
（e）
（f）
（g）

## Slide 41
图中的R不标注具体尺
寸，它的尺寸由宽度12h9
和长度来确定。
由其他
尺寸确
定的半
径 R
常见结构的尺寸注法
EQS为英语“均布”的缩写，在GB/T16675.2-1996标准中采用此符号，以此代替84年标准中的“均布”。
均 布
EQS
结构名称
尺 寸 标 注 方 法
说 明
14
14
正方形
□
用细实线绘制，符号为
正方形，可标注在一个边长
的尺寸前面，也可引出标注
在数字前。

## Slide 42
倒角、退刀槽的尺寸注法
45°倒角
非45°倒角
一般 45°倒角按“宽度×角度”注出。
30°或60°倒角应分别注出角度和宽度。
倒 角
一般按
“槽宽×槽深”或
“槽宽×直径”注
出。
退刀槽
结构名称
尺 寸 标 注 方 法
说明

## Slide 43
各类孔的尺寸注法
结构名称
尺 寸 标 注 方 法
说 明
沉 孔
符号“ ”为埋
头孔，埋头孔的尺
寸为φ10×90°。
符号“ ”表示
沉孔或锪平 , 此处有
沉孔φ12深4.5。
光 孔
深度(符号“ ”)
为10的4个圆销孔

## Slide 44
圆锥销孔所标
注的尺寸是所配合
的圆锥销的公称直
径，而不一定是图
样中所画的小径或
大径。
圆锥销孔
各类孔的尺寸注法（续）
结构名称
尺 寸 标 注 方 法
说 明

## Slide 45
形体分析法当先
定形定位紧相联
总体尺寸来调整
切莫直标相贯线
要点小结
重点：正确和完全

## Slide 46
作 业：
P49－1，2，3
P50－4，5
P51－1，2，3，4
P52－5，6